## Slide 1
Robot de Surveillance Autonome et Contrôlable à Distance
Par
Paul
Pouplard
Arthur
Rönisch
Johan
Levon
Florian
Ouvrard

## Slide 2: Problématique
« Comment peut-on surveiller une résidence sans nécessiter d’installations coûteuses ? »

## Slide 3: Présentation du Système
WatchRobot
Robot de Surveillance, mobile et autonome
Local, Habitation
Utilisateur
Incendies
Batterie
FP1
FP2
FC1
FP1 : Surveillance d’un local ou d’une habitation
FP2 : Détection des Incendies
FC1 : Autonomie Énergétique
Micro
Caméra
Communication numérique

## Slide 4
Autonomie de 1h30 et rechargeable
Détection des Alarmes Incendies
Retransmission de la vidéo à l’utilisateur, en temps réel
Design de la coque innovant et fonctionnel
Haute Maniabilité avec la possibilité de faire un demi-tour sur place
Pilotage du Robot avec tout terminaux connectés
Axes directeurs du projet

## Slide 5: Sommaire
I- Conception et Réalisation Mécanique / Design
Paul POUPLARD
II- Motorisation / Autonomie Energétique / Microphone
Johan LEVON
III- Conception Électronique / Détection Incendie
Arthur RÖNISCH
IV- Programmation / Flux Vidéo / Support Caméra
Florian OUVRARD
Notes: Projet global dans lequel nous avons scindé en 4 grands domaines techniques la réalisation de ce projet

## Slide 6: I- Conception et Réalisation Mécanique / Design
Paul Pouplard
Notes: Choix techniques : mode de direction / support chenilles / transmission du mouvement
Cohésion de l’ensemble : positionnement des blocs moteurs / épaisseur du chassis
3) Design

## Slide 7: Sommaire
Choix techniques :
  mode de direction
  support chenilles
  transmission du mouvement
Cohésion de l’ensemble :
positionnement des blocs moteurs
Epaisseur du châssis
3) Design de la coque

## Slide 8: Choix techniques
1) Le mode de direction
Notes: Plusieures options:
- Mode de direction des voitures
- Robotique: roues indépendantes et roue folle
- Char : chenilles indépendantes
Arguments: angle de braquage et tout terrain

## Slide 9: Choix techniques
2) Les supports chenilles
- Prototype réalisé en Mécanos
Notes: 1er point : penser à un support mettant en tension la chenille
Phase de prototypage à l’aide de meccanos
Objectif : trouver le nombre de roues souhaité et leur disposition

## Slide 10: Choix techniques
-Modélisation d’une version 3D
2) Les supports chenilles
Notes: passage à un modèle 3D

## Slide 11: Choix techniques
-Modèle final
2) Les supports chenilles

## Slide 12: Choix techniques
3) Transmission du mouvement
 | Roue motrice et arbre moteur
 | Roue libre
 | Galet de tension
 | Chenille
 | Bâti

## Slide 13
« Bloc moteur »
Moteur avec motoréducteur
Manchon d’accouplement
Roue motrice
Pièce de blocage
Choix techniques

## Slide 14: Cohésion de l’ensemble
1) Positionnement des blocs moteurs
Centre de symétrie

## Slide 15: Cohésion de l’ensemble
2)Epaisseur du châssis
Plaque de 3mm
Plaque de 5mm
Résultat de la simulation sous SolidWorks
Notes: Déformation à 2,5mm et 0,5 mm

## Slide 16: Rendu PhotoView après modélisation 3D
Notes: Déformation à 2,5mm et 0,5 mm

## Slide 17: Cohésion de l’ensemble
3) Coaxialité moteur / roue motrice
Support chenilles
Zone creusée sur 1mm
Moteur fixé au niveau du châssis

## Slide 18: Design
Le Robot après modélisation Solidworks sans coque

## Slide 19: Design
Protéger et habiller
64 triangles inspirés des avions furtifs
Cousus les uns aux autres à la façon des robes de Paco Rabanne

## Slide 20: Design
Conception de la coque sous SolidWorks permettant de calculer le nombre de triangles nécessaires et servant de plan à la réalisation de cette dernière

## Slide 21: Conclusion

## Slide 22: II- Motorisation / Autonomie Energétique / Microphone
Johan Levon
Notes: Dimensionnement motoréducteurs

## Slide 23: Motorisation : Cahier des charges
Deux motoréducteurs de petites dimensions
Pas de réducteurs supplémentaires
Vitesse robot/sol : Vr = 0.5m/s
Rayon Roue : R = 0.03 m
Masse Robot : m = 1,5 Kg
Angle max de pente : θ = 10°
Accélération max : A = 0.25 m/s2

## Slide 24: Hypothèses et résultats de calculs
Poids équitablement répartis
Assimile chenilles à deux roues
Décalage roues motrices sans incidence
Pas de pertes dues aux frottements
Adhérence parfaite entre sol/chenille
Résultats des calculs
Nm = 160 tr/min
Cm = 44 N.mm
Pmu = 0.73 Watts
Minima recherché
Nm = 160 tr/min
Cm = 180 N.mm
Pmu = 3 Watts
Notes: Le Rayon Roue correspond au rayon de la roue motrice plus l’épaisseur de la chenille (image)
Surdimentionner
On quadruple le couple (la Puissance) moteur de manière à ce que un seul moteur puisse faire mouvoir le robot et pour compenser les pertes dues aux frottements

## Slide 25: Motoréducteurs Choisis : HP 997
Points forts:
Vitesse: 200 tr/min > 160 tr/min
Couple: 280 N.mm > 180 N.mm
Alimentation continue nominale 6V
Très faible encombrement 26x12x10mm
soit 3 cm3 et un poids de 10g
Peu onéreux 15,30 € unité + 4,80 € pour la paire de supports soit un coût total de 35,40 €
Notes: Motoréducteurs choisis : HP 997
Fabriquant: Pololu
Distributeur: Gotronic
Points forts:
Vitesse: 200tr/min > 160tr/min
Couple: 0,29N.m > 0,09N.m
Alimentation continue en 6V
Très faible encombrement 26x12x10mm
soit 3 cm3 et un poids de 10g
Peu onéreux 15,30 € unité + 4,80 € pour la paire de supports soit un coût total de 35,40 €

## Slide 26: Mesures d’écarts
Caractéristiques Motoréducteurs:
Constructeur//mesuré
Vitesse de rotation:
200 tr/min // 156.3 tr/min ; 187.5 tr/min
78% 93%
Couple maximal:
280 N.mm // 192.4 N.mm ; 201.6 N.mm
68,7% 72%
Frottements Chenilles:
Hypothèse//réel
Couple résistant
0,0 N.mm // 27 N.mm ; 31 N.mm
Notes: Performances décevantes
Prises de mesures
Pour motoréducteurs
Vitesse: tachymètre
Couple maximal : Newton-mètre corde /!\ cylindre en plastique rouge
Mais récemment 2,4A à vide !
Pour Chenilles:
Mesure du couple de démarage avec une barre coudée et des poids (calculs avec l’angle)
Vidéo, On voit que les moteurs suffisent à entrainer les chenilles, Nous avons aussi réussi à faire avancer le Robot mais pas de vidéos.

## Slide 27: Autonomie énergétique
Autonomie: >1 heure
Chart: Consommation WatchRobot en Ampères
| consommation
moteurs | 1.1
Raspberry | 0.45
Clé Wifi | 0.2
micro | 0.025
caméra | 0.6
servomoteurs | 0.025
Leds éclairage | 0.1
Capacité calculée:
> 3,6 Ah
Q=I*t
Q=70% Cc
Notes: Quelle consommation ? Quelle durée? quelle capacité ?
Q=I*t Cap= Q / 70%
Doit rester 30% Bat
Utiliser seulement 70% Bat produit en croix [70% /100%]
[2,5 / 3,6 ]

## Slide 28: Choix d’une technologie de batterie
Cahier des charges:
Capacité > 3,6Ah
Poids < 500g
Dimensions < 300cm3
Tension délivrée > 6V
Batterie Choisie : Li-Po reaction dynamite
Capacité : 5Ah
Poids : 393g
Dimensions : 250cm3
Tension délivrée : 11,1V
Décharge maximale : 20C soit 100A
Notes: (300cm^3 = 120*50*50mm)
Li Po + que Li FePO4 car rapport puissance/ poids encombrement plus avantageux et coût. Mais Li FE possible aussi du point de vue de ces autres avantages
56,59 €
La puissance non utilisé lié au surplus de tension est dissipé
5A quand moteur bloqué
(300cm^3 = 40*50*150mm)

## Slide 29: Base de rechargement
But: prolonger l’autonomie du Robot
Comment ?
- Par Induction
Par contact
Notes: Pour une utilisation concrête, notre robot aura besoin d’une base de rechargement pour pouvoir rester plusieurs mois en autonomie totale
Induction : 2 solutions toute les deux abandonnées:
première embarqué le Chargeur sur le Robot avec une bobine émettrice( Base) une autre réceptrice (Robot) une bobine réceptrice mais lourd et encombrent
- 2nde Chargeur dans la base mais mise en oeuve impossible : générer 4 champ magnétique proches (interférence) + impossibilité d’avoir des Valeurs précises nécessité pour un rechargement en sécurité

## Slide 30: Détection Sonore
Meilleure solution pour détecter départ d’incendie
Permet de connecter aux réseaux détecteur de fumées autonomes
Permet de détecter intrusion
Fréquences caractéristiques analysées par Raspberry (FFT)
Notes: Objectif répondre à la PB? Ac incendies
Pourquoi choix pas détecteur de fumée (niveau du sol), IR (même pièce et trop tard) etc…
Connecter réseau détecteurs fumée seront obligatoire
Possibilité de détecter également intrusion
Fréquence caractéristique analyser Raspberry FFT (Arthur)

## Slide 31: Réalisation micro et tests
Achat Carte son externe
Réalisation d’un microphone à électret
Tests concluants sur Audacity
Niveau d’intensité sonore alarme 85dB
>65dB sensibilité mini micro
Soit intensité 100x plus forte
Notes: car Raspberry ni port jack ni entrée analogique. (photo)
Composant non simulable sur Isis et pas de notices.
Choix electret (encombrement, coût, fiabilité (Micro portable ordinateur)
85 dB -> amplitude signal 22mV 65dB -> 3mV Bruit (Oscilloscope)
85dB 100x plus fort que 65dB
L=10log(I/Io)
I=Io x 10^(L/10) Io=1,0.10^-12
85dB ->10^-12 x 10^8,5 = 3,2.10^-4 W/m²
65dB ->10^-12 x 10^6,5 = 3,2.10^-6 W/m²
Micro permet de restituer un son d’assez bonne qualité. peut capter de nombreuses fréquences (50 à 10000Hz)
Philtre passe haut f=1/(2 f=1/(2 1.10^6)=33Hz (pour enlever les basses fréquences dues au courant continu d’alilmentation)
car Raspberry ni port jack ni entrée analogique. (photo)
Composant non simulable sur Isis et pas de notices.
Choix electret (encombrement, coût, fiabilité (Micro portable ordinateur)
85 dB -> amplitude signal 22mV 65dB -> 3mV Bruit (Oscilloscope)
85dB 100x plus fort que 65dB
L=10log(I/Io)
I=Io x 10^(L/10) Io=1,0.10^-12
85dB ->10^-12 x 10^8,5 = 3,2.10^-4 W/m²
65dB ->10^-12 x 10^6,5 = 3,2.10^-6 W/m²
Micro permet de restituer un son d’assez bonne qualité. peut capter de nombreuses fréquences (50 à 10000Hz)
Philtre passe haut f=1/(2𝜋∗𝑅∗𝐶) f=1/(2𝜋∗4,7.10^3∗ 1.10^6)=33Hz (pour enlever les basses fréquences dues au courant continu d’alilmentation)

## Slide 32: Conclusion

## Slide 33: III- Conception Électronique / Détection Incendie
Arthur Rönisch

## Slide 34
Raspberry Pi
Processeur ARM
Connecteurs
Port Vidéo Composite (Écran)
Port Jack (Sortie Son)
Ports USB
Port Ethernet (Réseau)
Port HDMI (Écran)
Port d’Alimentation

## Slide 35: Définition de la Structure Globale
Batterie
Carte Électronique de Puissance
Moteurs
Servomoteurs
Mini-Ordinateur
(Raspberry Pi)
Ordinateurs, Smartphones, Tablettes
Phares (LEDs)
Wi-Fi
Notes: Objectif : Tout terminaux connectés  Utilisation d’un mini-ordinateur : Raspberry Pi
Raspberry Pi fait office d’interface avec la carte électronique de puissance
Le tout alimenté par la batterie

## Slide 36: Alimentation
1 - Schéma électronique d’utilisation d’un régulateur fixe
2 - Dissipateur thermique pour boîtier TO-220 – RTH = 4°C/W
Notes: Batterie de 11,1V  Régulation de tension nécessaire
Rpi en 5V Régulateur de tension linéaire  Conso calculé de 1,5A  Mesuré :
1 Fixe : 5V
Dégage de la chaleur  Dissipateur thermique nécessaire
Calcul de la résistance thermique nécessaire à l’aide de la puissance dissipée : voir diapo fin
Pdissip1 = (11,1 – 5)*1,5 = 9,15W  4,83°C/W

## Slide 37: Contrôle des Moteurs
Moteur
Moteur
Sens Horaire
Sens Antihoraire
2 - Schéma d’un Pont en H
1 – Signal PWM avec la tension moyenne produite
Notes: Explication Pont en H
Ce signal active et désactive très rapidement les moteurs et permet donc de modifier la tension moyenne aux bornes du moteur
Cela modifie donc la vitesse

## Slide 38: Servomoteurs – Déplacement Caméra
Signal PWM
1 - Schéma Électronique des Servomoteurs
2 - Un Servomoteur
Notes: Déplacement du champ de vision de la caméra  montée sur un pied mobile développé par Flo
Pied mobile motorisé  Servomoteur
Permet de positionner l’axe à un certain angle selon un signal PWM

## Slide 39: Générateur de Signaux PWM
Signaux PWM
Microcontrôleur Atmega 328P
Raspberry Pi
Bus I2C
Notes: La Raspberry ne peut sortir qu’un seul PWM  Besoin d’un composant le remplaçant
Générateur PWM  Créé des signaux PWM

## Slide 40: Bus I2C
1 - Schéma de Fonctionnement d’un bus I2C
SCL : Signal Clock
SDA : Signal Data
Rp : Résistance de Pull-Up
2 - Format d’une Trame de Transmission I2C
Notes: Pour communiquer avec le driver PWM on utilise le bus I2C
I2C  Bus à deux lignes qui permet d’envoyer des données entre des composants (Maitre <--> Esclave)
Une ligne data / une ligne clock
Présentation de la Trame
ACK : Acknowledgment  Bit d’acquittement permettant la vérification de la bonne réception de la trame
Explication Test Remarquer le fait qu’on ne peut envoyer des données très rapidement  nécessité d’un délai de 50 à 100ms

## Slide 41: Simulation et Test du Circuit
Tension aux bornes d’un moteur :
Calculé : 6,50V
Simulé : 6,02V
Mesuré : 5,70V
Notes: Simulation sur Proteus ISIS du circuit de puissance
Contrôle des Moteurs avec sens de rotation et vitesse
Contrôle des Servomoteurs et de leurs positions
Allumage des LEDs d’éclairages
V V V V
Rapport Cyclique 150/256 = 0,586  Avec 11,1V :
Calcul : 6,50V
Simulé : 6,02V
Mesuré : V  Explication Protocole d’Expérience : Voltmètre sur les bornes du pont en H

## Slide 42: Réalisation de la Carte Électronique

## Slide 43: Détection Incendie
3-Analyse Spectrale d’un Son à 15kHz
2-Équation de la Transformée de Fourier Discrète
1-Détecteur de Fumée obligatoire
Notes: Afin de prévenir les feux  principe que la règlementation oblige des détecteurs de fumée  Utilisation de l’alarme
Reconnaissance d’un son  Analyse Spectrale  Transformée de Fourier
S(p)  p de 0 à n  intensité d’une fréquence
X(k)  k de 0 à n-1  Signal échantillonné de n valeurs
Prendre l’argument
Essai avec la transformée de Fourier discrète sur Matlab avec un son à 15kHz puis alarme  2583Hz

## Slide 44: Test Détection Incendie
Notes: DEL qui s’allument

## Slide 45: Conclusion

## Slide 46: IV- Programmation / Flux Vidéo / Support Caméra
Florian Ouvrard

## Slide 47
Sommaire
Fonctionnement communications :
  Fonctionnement global
  Moyens de contrôle
  Système python/node.js
Support caméra
Flux vidéo
Notes: Plateforme de contrôle : site web/portable

## Slide 48
Fonctionnement en réseau local
Hardware
Transmission Wifi
Réseau Wifi
Plateforme de contrôle
Serveur web Raspberry pi
Déplacements du robot
Notes: Plateforme de contrôle : site web/portable

## Slide 49
Application de Contrôle

## Slide 50
Site web de contrôle
- Ecrit en HTML et JavaScript
Retour vidéo
Joystick de contrôle
Liste d’instructions

## Slide 51
Premier programme - Python
Instructions (via joystick) depuis page web envoyées à une page PHP
La page PHP modifie un fichier JSON, hébergé sur le serveur web, donc sur la raspberry
Appel du fichier JSON par notre programme en Python
Notre programme Python récupère alors les valeurs stockées dans le JSON
Envoi de ces valeurs au driver PWM en i2c
Page web
Page PHP
Fichier JSON
Python
Driver PWM
Mouvement

## Slide 52
Test communication avec DEL
Tests communication entre l’utilisateur et la Raspberry
Permet d’approcher la latence, alors de 500ms (système Python)

## Slide 53
Amélioration du programme – Node.js
Node.js : Plateforme utilisant le Javascript
Serveur Web en Node.js
Nombreux apports :
  Communication entre raspberry et client via sockets (plus sécurisée)
  Vitesse de transmission multipliée par 25 environ
  Utilisation du processeur de la Raspberry beaucoup plus faible
  Simplification du processus

## Slide 54
Fonctionnement : Node.js
Page web
Serveur Node.js
Carte électronique
Mouvement
Suppression de deux intermédiaires
Simplification de l’installation des fonctions supplémentaires (en général)
Système permettant le streaming vidéo via WebSockets

## Slide 55
Démonstration fonctionnement caméra

## Slide 56
Servomoteurs
Caméra
Pièces prototypées à l’imprimante 3D
Réalisation du support caméra multidirectionnel
Notes: Réalisation …
Rotation verticale/horizontale

## Slide 57
Vision nocturne
Création support pour les 4 DEL servant de phares
Notes: Vision nocturne

## Slide 58
Retransmission flux vidéo
Avconv
Node.js
Envoi des flux via WebSockets
Navigateur
Décodage flux MPEG
Affichage des images
Encodage MPEG
Streaming via WebSockets
Notes: WebSocket full-duplex, basé sur socket TCP

## Slide 59
Démonstration flux vidéo

## Slide 60: Conclusion
Notes: Projet passionnant, de 800h au total
Au nom de l’équipe, je tiens à vous remercier pour votre écoute, et espère qu’à travers nos exposés vous ayez pu partager la passion qui nous a animée tout au long de cette aventure

## Slide 61: Loi d’ohm thermique
1-Loi d’ohm thermique
: Température de Jonction
: Température Ambiante
: Puissance dissipée
: Résistance Thermique Jonction - Ambiant
2-Formule de calcul de la résistance thermique nécessaire :
: Résistance Thermique Radiateur - Ambiant
: Résistance Thermique Jonction – Boîtier
: Résistance Thermique Boîtier – Radiateur (négligée)
3-Calcul de la résistance thermique radiateur – ambiant
Données du régulateur :
(80%) : 120°C
: 5°C/W
Données définies pour notre projet
: 30°C
: (11,1-5)*1,5 = 9,15W
= (120-30/9,15)-5
= 4,83 °C/W

## Slide 62: Fonctionnement moteur à Courant continu
Notes: Bobine crée un champ magnétique
Rotor (bobine) stator aimant permanent
NN et SS se repousse
Ds motor balais (point noir schéma ) Champ magnétique bobine change de polarité avec déplacement
Inertie tourne

## Slide 63: Calcul vitesse rotation sortie motoréducteur
[rad/s] d’où [tour/min]

## Slide 64: Calcul de la force motrice nécessaire au robot
On projette sur l’axe x
Or Xpr=Pr.sin θ , Pr=m.g, Xpr=m.g.sin θ
Fm=1.5(0.25+9.81.sin(10°))
Fm= 2.93 N
Notes: On étudie la force nécessaire dans le pire des cas
On isole le Robot, on applique le PFD
Sur y, la somme vectorielle du vecteur R et de Ypr
est nulle car le robot touche toujours le sol.
On projette sur x, A et Fm ont le même sens Xpr a un sens opposé
On obtient :
Or Xpr=Pr.sin θ , Pr=m.g g=9.81 m.s-2 Xpr=m.g.sin θ
Fm=1.5(0.25+9.81.sin(10°)) Fm= 2.9 N
On étudie la force nécessaire dans le pire des cas
On isole le Robot, on applique le PFD
∑1▒〖𝐹𝑒𝑥𝑡→𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡〗=𝑚.𝐴 𝑅+𝑃+𝐹𝑚=𝑚.𝐴
Sur y, la somme vectorielle du vecteur R et de Ypr
est nulle car le robot touche toujours le sol.
On projette sur x, A et Fm ont le même sens Xpr a un sens opposé
On obtient : −𝑋𝑝𝑟+𝐹𝑚=𝑚.𝐴 <=> 𝐹𝑚=𝑚.𝐴+𝑋𝑝𝑟
Or Xpr=Pr.sin θ , Pr=m.g g=9.81 m.s-2 Xpr=m.g.sin θ
𝐹𝑚=𝑚.𝐴+𝑚.𝑔.sin⁡θ <=> 𝐹𝑚=𝑚(𝐴+𝑔.sin⁡θ )
Fm=1.5(0.25+9.81.sin(10°)) Fm= 2.9 N

## Slide 65: Calcul du couple moteur
On suppose que la Force motrice est répartie également entre les deux roues motrices
Le couple Cm de chaque moteur est donc égal à [N.m]
Pmu=Cm* Pmu=44.10-3*16.7 Pmu=0.7 Watt
Calcul puissance mécanique utile
Notes: et donc entre les deux motoréducteurs
Or [N]
D’où
Or 𝐹𝑚=𝑚∗(𝐴+9.81∗sin𝜃) [N]
D’où 𝐶𝑚=(𝑚∗𝑅∗(𝐴+9.81∗𝑠𝑖𝑛𝜃))/2 𝐶𝑚=(1.5∗0.03∗(0.25+9.81∗sin(10°)))/2

## Slide 66: Calcul capacité de la Batterie
Pour ¼ d’heure
I=2,5A t=0,25h
D’où Q=2,5*0,25
Q=0,625Ah
Utilisation 70% capacité totale
Capacité Batterie 0,9Ah
Pour 1 heure
I=2,5A t>1h
D’où Q>2,5Ah
Capacité Batterie >3,5Ah
I= Q/t <=> Q=I*t
Notes: Q capacité
Doit rester 30% Bat
Utiliser seulement 70% Bat produit en croix [70% /100%]
[2,5 / 3,6 ]

## Slide 67: Capsule électret
Notes: Assimilable Condensateur à membrane dont capacité varie en fonction du son (pression)
Transistor FET : adapter le signal de la capsule pour être traiter
Impédance : nombre complexe
opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal.
(Module mesuré en Ohm)
Z= U/I
Sonelec: FET baisser impédance transistor à effet de champ

## Slide 68: Nouveau dimensionnement Motoréducteurs
Vitesse robot/sol : Vr = 0.5m/s
Rayon Roue : R = 0.03 m
Masse Robot : m = 1,5 Kg
Angle max de pente : θ = 10°
Accélération max : A = 0.25 m/s2
Vitesse robot/sol : Vr = 1m/s
Rayon Roue : R = 0.03 m
Masse Robot : m = 2Kg
Angle max de pente : θ = 10°
Accélération max : A = 1m/s2
Résultats des anciens calculs
Nm = 160 tr/min
Cm = 44 N.mm
Pmu = 0.73 Watts
Résultats des nouveaux calculs
Nm = 320 tr/min
Cm = 82 N.mm
Pmu = 2,7 Watts
Notes: Wm=33,5 rad/s
Couple résistant chenilles 31 N.mm 113 N.mm doublé 226 N.mm
Nm=640 tr/min
Cm=226 N.mm
Pmu=15 Watts
Poids réel Robot 1,612 Kg